## Slide 1
Chemia do trawienia i pasywacji dla profesjonalistów
29.10.2024, Centrum Konferencyjne Stadionu Śląskiego, Chorzów

## Slide 2: Malmo, Szwecja
  Biura, produkcja oraz magazyn na 3.700 m2 w Malmö (Sweden)
  Nowo otwarta fabryka: Marzec 2021
  W pełni zautomatyzowana fabryka, neutralna dla środowiska. Zero emisyjna.
  Centrum treningowe dla klientów

## Slide 3: Korzyści ze współpracy z voestalpine weldCare
60 doświadczenia w produkcji środków do trawienia i pasywacji stali nierdzewnej
Neutralna dla środowiska fabryka
Kompletne portfolio
Zredukowana do minimów ilość lotnych związków Nox
Jeden z produktów w 100% neutralny dla środowiska i bezpieczny dla człowieka
Doskonała przyczepność i wysoka wydajność (m2/kg)
Opakowanie wysokiej jakości i bezpieczne w użytkowaniu
Konsultacje, szkolenia, prezentacje

## Slide 4: Proces trawienia oraz pasywacji
Paste/Gel: Tylko do spoin lub mniejszych obszarów
Warsztat mechaniczny, praca serwisowa, trawienie na miejscu
Spray: Większe obiekty, złożone konstrukcje, materiały mieszane
Większe gałęzie przemysłu lub firmy zajmujące się obróbką powierzchni, w przypadku dużych zbiorników magazynowych, trawienie na miejscu.
Kąpiel: Ekonomiczne, średniej wielkości obiekty, wiele małych obiektów.
Większe gałęzie przemysłu lub firmy zajmujące się obróbką powierzchni. Możliwości automatyzacji.

## Slide 5: ETAP I – przygotowanie powierzchni
Aby przystąpić do procesu jakim jest trawienie, nanoszenie pasty / żelu trawiącego, zaleca się aby powierzchnia była wcześniej wyczyszczona chemicznie z pozostałości po obróbce metalu (stali czarnej) oraz różnego rodzaju związków organicznych. Wszelkie zabrudzenia mogą wpłynąć negatywnie na jakość trawienia i jego czas.
STOSUJEMY
Avesta Cleaner 401

## Slide 6: ETAP II – trawienie
W zależności od aplikacji do wytrawienia tj. typu urządzenia, jego gabarytów bądź też skomplikowanej budowy należy podjąć decyzję o doborze sposobu trawienia. Wyróżniamy trzy sposoby trawienia:
Ręcznie pędzlem kwasoodpornym
Natryskowo za pomocą odpowiedniej pompy do kwasu
Zanurzeniowo w wannie wypełnionej kwasem

## Slide 7: ETAP II – 1. Pędzel kwasoodporny
Nanoszenie pasty / żelu ręcznie pędzlem kwasoodpornym, stosowane jest głównie do spoin oraz do małych powierzchni.
STOSUJEMY
Materiał | Zastosowanie
Avesta Basic Pickling Gel | Stal 304, temp. od 10 do 30 °C
Avesta BlueOne 130 | Stal 304/316, temp. poniżej 10 °C
Avesta RedOne 140 | Stal Duplex , temp. poniżej 0 °C

## Slide 8: ETAP II – 2. Natrysk
Metoda ta polega na natryskiwaniu żelu trawiącego na duże powierzchnie. Należy pamiętać o stosowaniu odpowiedniej ochrony BHP.
STOSUJEMY
Materiał | Zastosowanie
Avesta GreenOne Spray | Odświeżenie powierzchni stali nierdzewnej lub kwasoodpornej
Avesta RedOne Pickling Spray 240 | Stal 304/316, temp. od 5 do 30 °C. Czas trawienia będzie uzależniony od gatunku stali oraz temperatury.
Avesta Duplex Spray | Stal 254 SMO, duplex, super duplex.

## Slide 9: ETAP II – 3. Kąpiel zanurzeniowa
Kąpiel trawiącą wykonuje się w przeznaczonych do tego odpowiednich wannach przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa.
STOSUJEMY
Materiał | Zastosowanie
Avesta Pickling Bath 302 | Stal 304/316, temp. od 0 do 30 °C. Czas trawienia będzie uzależniony od gatunku stali oraz temperatury. Dostarczany w formie koncentratu.

## Slide 10: ETAP III – Pasywacja
Pasywacja jako ostatni etap procesu trawienia, jednak równie istotny jak poprzednie. Proces pasywacji utrwala efekt trawienia i chroni powierzchnię przed działaniem szkodliwych warunków zewnętrznych. Stal wysokostopowa sama możę wytworzyć warstwę pasywną, jednak proces trwa w zależności od sytuacji około 20 dni.
STOSUJEMY
Materiał | Zastosowanie
Avesta Passivator 601 | Na bazie kwasu azotowego, niebezpieczny dla otoczenia i toksyczny dla środowiska
Avesta FinishOne Passivator 630 | Na bazie wody utlenionej oraz kwasu cytrynowego, bezpieczny dla otoczenia i nietoksyczny dla środowiska.

## Slide 11: Warstwa pasywująca cd.
Chrom jest to dość aktywny chemicznie pierwiastek. Na powietrzu reaguje z tlenem i tworzy związek tlenku chromu(III) – pasywacja. Wskutek tej ochronnej warstewki tlenku, zabezpiecza on stal nierdzewną/kwasoodporną przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi.
Chrom także pod wpływem stężonego kwasu azotowego(V) ulega pasywacji.
CHROM Cr

## Slide 12: Kompletne portfolio – Różne Opakowania
2 L-bottles
10 L-drums
20 L-drums
25 L-drums
200 L-drums
1000 L-IBC

## Slide 13: Produkty wolne od Nox oraz o obniżonej emisji NOx
jedyny dostawca produktów do trawienia, czyszczenia i pasywacji wolnych od NOx i o obniżonej emisji NOx (do 80 procent redukcji)
voestalpine Böhler Welding Pickling Spray 240 (po lewej) i produkt konkurencji (przestrzeń zamknięta). Różnica po 9 minutach pod względem powstawania oparów kwasu jest widoczna.
Laboratory test (Malmö Factory, 2021):

## Slide 14: Produkty o obniżonej lub zerowej emisji NOx
Dlaczego produkty o zredukowanej ilości NOx?
Ponieważ zapobiegają one wdychaniu przez pracowników niebezpiecznych oparów NOx.
The effects on health of NOx-fumes
HEADACHE, DIZZINESS
COUGH, RESPIRATORY DISTRESS
LOWER RESISTANCE TO RESPIRATORY INFECTIONS
IRRITATE LUNGS, LUNG OEDEMA

## Slide 15: Produkty wolne od Nox oraz o obniżonej emisji NOx
Jak to wygląda w praktyce i w porównaniu z produktami konkurencji? Przykład poniżej pokazuje zastosowanie dwóch produktów.
Pickling Spray konkurencji
AVESTA RedOne™ Pickling Spray 240
(voestalpine Böhler Welding)

## Slide 16: Doskonała przyczepność i wysoka wydajność
nasze produkty mają doskonałą przyczepność do stali nierdzewnej dzięki tiksotropowym właściwościom naszych produktów
Korzyści:
  brak/zmniejszone kapanie produktu
  wystarczy bardzo cienka warstwa naszego produktu (wysoka wydajność)
  łatwe w spłukiwaniu
  długo utrzymuje się w stanie płynnym na powierzchni – mniejsze ryzyko wyschnięcia, możliwe jest całonocne trawienie
Tiksotropia: Po wstrząśnięciu produkt jest bardzo płynny (łatwy do rozpylenia), po nałożeniu na powierzchnię produkt ponownie uzyskuje bardzo dobrą przyczepność (brak lub zmniejszone kapanie chemikaliów)

## Slide 17: PRODUCT PROGRAM OVERVIEW RedOne® Spray 240 - Przyczepność
RedOne® Spray 240 po lewej, produkt konkurencji po prawej.
Po 110 minutach trawienia, RedOne® Spray nadal pozostaje na powierzchni tak, jak został nałożony. Podczas gdy produkt konkurencji przegrał z grawitacją.
AVESTA RedOne 240
(after 110 minutes)
Competitor
(after 110 minutes)
17

## Slide 18: Doskonała przyczepność i wysoka wydajność
Bardzo cienka warstwa naszych produktów do trawienia wystarczy, aby uzyskać doskonałe rezultaty, co jest wspierane przez zakolorowanie produktu. Przykład ze Szwecji
AVESTA RedOne™ Pickling Spray 240
(very thin layer of the product is enough)
Result after pickling

## Slide 19: Doskonała przyczepność i wysoka wydajność
Dzięki płynnym właściwościom i barwieniu naszych produktów, zużycie środków chemicznych jest znacząco ograniczone.
5
Chart: 1 kg Pickling Spray
| RedOne | klassisch
Quadratmeter | 7 | 5
Standard
RedOneTM
m2 powierzchni
7
Chart: 1 kg Pickling Paste
| BlueOne | klassisch
Meter Schweißnaht | 70 | 30
Standard
BlueOneTM
długość spoiny w metrach
70
30
Chart: Mixture Pickling bath
| Bath | klassisch
Mischung | 3 | 1
Standard
Pickling Bath 302
Rozcieńczalność kąpieli w wodzie
1:3
1:1
up to 30% less consumption
up to 60% less consumption

## Slide 20: Doskonała przyczepność i wysoka wydajność
Wydajność (niskie zużycie chemikaliów) można jeszcze bardziej zwiększyć, stosując naszej wysokiej klasy lancę natryskową i pompę. Szybki zwrot inwestycji.
Kompletny system pomp SP-25
Pompa napędzana sprężonym powietrzem
6-metrowy wąż kwasoodporny (można przedłużyć)
Specjalnie wykonany uchwyt natryskowy kwasoodporny
Wyposażony w standardową dyszę o płaskim strumieniu firmy Spraying systems 11006.
Dostępne różne dysze
Gotowy do użycia — przetestowany pod kątem szczelności i ciśnienia
Łatwy do demontażu przy ograniczonej liczbie części

## Slide 21: RedOne® Spray 240
WSZECHSTRONNY (NAJLEPSZY NA RYNKU)
Działa na wszystkich materiałach, ale jest zoptymalizowany do standardowych gatunków.
Opakowania: 20 kg, 30 kg, 220 kg i 1200 kg
Bardzo niskie emisje NOx 90% szczyt, 75% średnio.
Nie wysycha na płycie podczas trawienia przez noc
20-30% niższe zużycie, ok. 7 m²/kg
Czerwony pigment ułatwia zobaczenie, gdzie i ile zostało nałożone.
Bardzo dobrze przylega do powierzchni, nie pozostawia śladów
Pozwala powierzchni zachować więcej pierwotnego wyglądu. Nie powoduje „białego trawienia”
21

## Slide 22: Duplex Spray 250
Zoptymalizowany do stali Duplex
Skraca czas trawienia, zwiększa wydajność.
Zmniejsza potrzebę trawienia gatunków Duplex dwukrotnie
Połowa czasu pracy
Połowa odpadów
Połowa potrzebnego produktu
Opakowanie: 20 kg, 220 kg i 1200 kg
Nie należy stosować do gatunków austenitycznych (chyba że wysokostopowych), ferrytycznych i martenzytycznych!
22

## Slide 23: BlueOne® Paste 130
Uniwersalny produkt (Premium)
Działa na wszystkich materiałach, ale jest zoptymalizowany pod kątem standardowych gatunków.
Dostępny w opakowaniach 1 kg (w trakcie produkcji), 2,4 kg, 13 kg
80% redukcji NOx
Niskie zużycie 70 m/kg
Niebieski kolor ułatwia zobaczenie, gdzie został nałożony.
Bardzo dobrze przylega do powierzchni we wszystkich pozycjach
Pozwala powierzchni zachować więcej jej pierwotnego wyglądu. Nie powoduje „białego wytrawiania”
23

## Slide 24: Pickling bath - product portfolio
Produkt standardowy:
Kąpiel trawiąca 305
Produkt wysoko skoncentrowany:
Kąpiel trawiąca 302
Dostępne w opakowaniach 20 kg, 240 kg i 1200 kg.
24

## Slide 25: Passivation - product portfolio
Produkt standardowy:
Passivator 601
Opakowanie: 20 kg, 1100 kg
Produkt bezpieczny dla środowiska i dla człowieka:
Passivator FinishOne 630
Opakowanie: 20 kg, 1000 kg
25

## Slide 26: Akcesoria
System natryskowy do naszych produktów płynnych SP-25
Akcesoria do systemu natryskowego, takie jak dysze, części zamienne.
Proste mieszadło
Pędzel do pasty do trawienia (pędzel dołączona do produktu 2,4 kg).
26

## Slide 27: Avesta MolyDrop 960

## Slide 28: PORADNIK TRAWIENIA AVESTA

## Slide 35
Paweł Poźniak
T. +48 606 628 919
pawel.pozniak@voestalpine.com