## Slide 1: Korzyści i wyzwania związane z wykorzystaniem nowoczesnych gatunków stali nierdzewnej w procesach walcowania i ciągnienia – przyszłość branży
XVI Forum Stali Nierdzewnych
Marek Siemiński – Dyrektor Zarządzający Zakładu Walcowni i Ciągarni
PROGRESS PRECISION ROLLING

## Slide 2: Wprowadzenie
Światowa produkcja stali [miliony ton]
2022 – 1 890
2023 – 1 893
Dynamika r/r: 0,15%
Światowa produkcja stali nierdzewnej [miliony ton]
2022 – 55,3
2023 – 58,4
Dynamika r/r: 5,61%
Stal nierdzewna stanowi 3% globalnej produkcji stali

## Slide 3: Najważniejsze parametry oczekiwane od wyrobów ze stali nierdzewnej
Odporność korozyjna
Wytrzymałość mechaniczna
Odporność na ścieranie
Spawalność
Obrabialność
Jakość powierzchni
Cena
Estetyka

## Slide 4: Co wpływa na właściwości stali
 | skład chemiczny stali | mikrostruktura stali | rodzaj obróbki mechanicznej | obróbka cieplna | obróbka powierzchniowa
Wytrzymałość | x | x | x | x | 
Odporność na korozję | x | x | x | x | x
Odporność na ścieranie | x | x | x | x | x
Twardość | x | x | x | x | 
Jakość powierzchni (gładkość) |  | x | x | x | x
Obrabialność | x | x |  |  | 
Spawalność | x | x |  |  | 

## Slide 5: Filtr szczelinowy

## Slide 6: Filtr szczelinowy

## Slide 7: Właściwości mechaniczne
Chart: Porównanie własności mechanicznych
| 1.4016 | 1.4307 | 1.4404 | 1.4362 | 1.4162 | 1.4462 | 1.4410
Rp 0,2 | 240 | 175 | 200 | 400 | 450 | 450 | 530
Rm | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 660 | 730

## Slide 8: Odporność na korozję
Chart: Porównanie własności mechanicznych vs PREN
| 1.4016 | 1.4307 | 1.4404 | 1.4362 | 1.4162 | 1.4462 | 1.4410
Rp 0,2 | 240 | 175 | 200 | 400 | 450 | 450 | 530
Rm | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 660 | 730
PREN | 18.72 | 21.68 | 25.23 | 26.625 | 29.09 | 38.16 | 45.25

## Slide 9: Korzyści wynikające ze stosowania stali o odpowiednich parametrach
Odciążenie konstrukcji – do 30%
Wydłużenie żywotności – nawet trzykrotnie
Poprawa efektywności pracy
Łatwiejsza konserwacja
Wydłużenie okresów między konserwacjami
Czynniki ekologiczne

## Slide 10: Ceny
Chart: Cena [EUR/kg]
| 1.4016 | 1.4307 | 1.4404 | 1.4362 | 1.4162 | 1.4462 | 1.4410
cena | 2.15 | 3.14 | 4.58 | 3.63 | 2.94 | 5.75 | 7.66

## Slide 11: Ceny
Chart: Ceny stali vs zawartość niklu
| 1.4016 | 1.4307 | 1.4404 | 1.4362 | 1.4162 | 1.4462 | 1.4410
cena | 2.15 | 3.14 | 4.58 | 3.63 | 2.94 | 5.75 | 7.66
zawartość Ni | 0.3 | 9.75 | 11.2 | 4.7 | 1.5 | 5.2 | 7

## Slide 12: Specjalistyczne techniki walcowania i ciągnienia
Chart: Zakres "plastyczności"
| 1.4016 | 1.4307 | 1.4404 | 1.4362 | 1.4162 | 1.4462 | 1.4410
Zakres plastyczności | 210 | 325 | 300 | 200 | 200 | 210 | 200
Specjalistyczne narzędzia walcownicze
Odpowiedni dobór zgniotów
Kontrola procesu chłodzenia
Uwzględnienie efektu „sprężynowania”

## Slide 13: Odpowiedni proces obróbki cieplnej - wyżarzanie
Wyzwania związane z procesem wyżarzania stali nierdzewnych duplex w odniesieniu do stali austenitycznych
Precyzyjna kontrola temperatury
Utrzymanie odpowiedniego czasu procesu
Odpowiednia szybkość chłodzenia
Zapewnienie właściwej atmosfery gazowej

## Slide 14: Przyszłość branży
Stal węglowa: 1,9 – 2,4 %
Stal nierdzewna: 3,0 – 5,5 %
Stal nierdzewna typu duplex: 4,5 – 6,3 %
Średni roczny wskaźnik wzrostu rynku stali
Żródła:
www.futuremarketinsights.com
www.fortunebusinessinsights.com
www.globaldata.com

## Slide 15: Przyszłość branży
Rozwój infrastruktury – Globalne projekty infrastrukturalne, takie jak budowa mostów, dróg, lotnisk i wieżowców, będą wymagały materiałów o wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję
Rozwój sektora energetycznego – Wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe (szczególnie morskie), oraz rozwój energetyki jądrowej.
Globalny rozwój przemysłu chemicznego i petrochemicznego – Wzrost produkcji chemikaliów oraz inwestycje w zakłady petrochemiczne
Rozwój przemysłu spożywczego i farmaceutycznego – Ze względu na rosnące wymagania higieniczne i sanitarne w tych sektorach, stal nierdzewna będzie niezbędna do produkcji bezpiecznych instalacji produkcyjnych.
Urbanizacja i wzrost populacji – Dynamiczny rozwój miast, szczególnie w Azji i Afryce, będzie wymagał trwałych materiałów budowlanych, co zwiększy popyt na stal nierdzewną do zastosowań w budownictwie i infrastrukturze miejskiej.
Regulacje środowiskowe i zrównoważony rozwój – stal nierdzewna, jako materiał nadający się w 100% do recyklingu, będzie promowana w ramach polityk proekologicznych, co zwiększy jej znaczenie w wielu branżach.
Wzrost przemysłu morskiego i offshore – Coraz większe inwestycje w wydobycie zasobów spod dna morskiego oraz budowę platform wiertniczych i innych struktur offshore będą napędzać zapotrzebowanie na stal duplex, ze względu na jej wyjątkową odporność na korozję w środowisku morskim.
Technologie związane z wodorem – Nowe technologie magazynowania i transportu wodoru będą wymagać stali o wysokiej odporności na ciśnienie i korozję, co stwarza dodatkowe możliwości dla stali duplex.

## Slide 16: Dziękuję za uwagę